2 Paine PRESSURE
Voima aiheuttaa paineen PRESSURE IS THE RATIO BETWEEN THE FORCE AND AREA.
Paine määritellään kohtisuoran voiman ja taso-pinnan alan avulla:
Pinnan normaali
pressure

---
THE UNIT OF PRESSURE IS PASCAL IN SI-SYSTEM.

---
Muita paineen yksiköitä:
1bar = 1baari = 1,0.105 Pa = 100 kPa
Normaali ilmanpaine
po =101325 Pa ≈ 1,013 bar = 1013 mbar

---
Toisaalta po = 760 mmHg = 760 torr

---
Hydrostaattinen paine HYDROSTATIC PRESSURE
Tutkimus: Paine-eron riippuvuus neste-kerroksen paksuudesta
Merkitään:
h = nestekerroksen paksuus DEPTH OF THE LIQUID
ph = paine-ero pintaan nähden
syvyydellä h PRESSURE DIFFERENCE

---
Hydrostaattinen paine-ero
Vesikerroksen paksuus (cm)
Paine-ero (Pa)
h(cm)	ph(Pa)
0	4
2	188
4	381
6	506
8	689
10	851
12	1061
14	1226
16	1372
18	1553
20	1733
22	1908
24	2066

---
THE PRESSURE DIFFERENCE IS DIRECTLY
PROPORTIONAL TO THE DEPTH OF THE LIQUID

---
Teoreettisesti voidaan osoittaa, että
ph = ρgh MAOL s. 127
ρ = nesteen tiheys, DENSITY OF THE LIQUID,
[ρ] = 1 kg/m3
g = putoamiskiihtyvyys
GRAVITATIONAL ACCELERATION ≈ 9,81 m/s2
h = nestekerroksen paksuus
THICKNESS OF THE LIQUID LAYER, [h] = 1 m

---
Ulkoinen ilmanpaine vaikuttaa myös nesteen
pinnan alapuolella:
THE TOTAL PRESSURE CONSISTS OF THE AIR PRESSURE AND THE HYDROSTATIC PRESSURE
PINTA
SURFACE Of THE LIQUID

---
Paineen mittaaminen PRESSURE MEASUREMENT
1. Elohopeabarometri MERCURY BAROMETER
Kun p = po, h = 760 mm.
Patsaan korkeus muuttuu
ilmanpaineen muuttuessa.

---
2. Rasiabarometri MECHANICAL BAROMETER
Metallikotelon kansi
painuu kasaan
paineen kasvaessa.

---
3. Nestemanometrit LIQUID-FILLED MANOMETERS
-käytetään PAINE-EROJEN mittaamiseen
Tasapainoehto: EQUILIBRIUM CONDITION:
p = po + ρgh, ρ = nesteen tiheys

---
4. Muodonmuutosmanometrit
SPIRAL MANOMETERS
-Bourdon-putki
-spiraaliputki kiertyy auki paineen kasvaessa:

---
5. Sähköiset paineanturit
venymäliuska-anturit (taivutus
 aiheuttaa jännitteen)
pietsosähköiset anturit (puristus
aiheuttaa jännitteen)
kapasitiiviset paineanturit painetta
mittaava kalvo on samalla
kondensaattorin levy)

---
6. "Tyhjiön" eli hyvin pienen kaasunpaineen
   mittaaminen HOW TO MEASURE VACUUM, THAT IS, VERY LOW PRESSURE OF GAS
-yleensä mitataan MOLEKYYLI- TIHEYTTÄ, koska paineen aiheuttamat voimat ovat liian pieniä THE MEASUREMENT IS BASED ON THE FACT THAT, INSTEAD OF PRESSURE, IT IS EASIER TO MEASURE THE DENSITY OF MOLECULES

---
-mittaaminen voi perustua
kaasun lämmönjohtavuuden mittaamiseen
kaasun ionisointiin ja syntyvän sähkövirran mittaamiseen
-THE DENSITY OF THE MOLECULES CAN BE DETERMINED FOR EXAMPLE BY MEASURING THE THERMAL CONDUCTIVITY OF GAS