5. Lämpö ja energian siirtyminen
Johtuminen (tarvitaan VÄLIAINETTA)
THERMAL CONDUCTION
atomitason ilmiö: lähinaapurit saatetaan liikkeelle MICROSCOPIC COLLISIONS BETWEEN ATOMS
johtuminen riippuu rakenneosien TIHEY-DESTÄ ja VUOROVAIKUTUKSESTA
THERMAL CONDUCTIVITY DEPENDS ON THE DENSITY OF THE ATOMS

---
kiinteät aineet, mm. metallit, johtavat lämpöä hyvin METALS HAVE A GOOD THERMAL CONDUCTIVITY
kaasut johtavat lämpöä huonosti
ON THE OTHER HAND, GASES HAVE A POOR THERMAL CONDUCTIVITY, BECAUSE THE ATOMC DENSITY IS LOW
TYHJIÖSSÄ lämpöä ei siirry johtumalla
IN VACUUM CONDITIONS, HEAT CAN NOT BE TRANSFERRED BY MEANS OF THERMAL CONDUCTION

---
Johtumalla siirtyvä lämpöteho voidaan arvioida lämpötilaeron avulla:

---
P = lämpöteho, [P] = 1W
K = seinän lämmönjohtavuus,
[K] = 1W/mK (riippuu materiaalista)
A = seinän pinta-ala, [A] =1m2
T1 - T2 = lämpötilaero, [T1 - T2] = 1K

---
ESIMERKKI (Talon lämmitystehon arviointi)
K = 0,040 W/mK (vuorivilla)
A = 200 m2 (seinien pinta-ala)
d = 0,20 m (seinän paksuus)
T1 - T2 = 50 K (lämpötilaero)

---
Lämmön kuljetus (KONVEKTIO)CONVECTION OF HEAT
IDEA: Lämpötilaerot aiheuttavat nesteissä ja kaasuissa paine- tai tiheyseroja.LIQUIDS AND GASES START TO FLOW IF THERE ARE DIFFERENCES IN TEMPERATURE.
VÄLIAINE LÄHTEE LIIKKEELLE ja lämpö siirtyy virtaavan väliaineen mukana.

---
Lämpösäteily INFRA RED RADIATION
WE CAN NOT SEE IT BUT WE CAN FEEL IT
INFRA RED RADIATION CAN PROPAGATE ALSO IN THE SPACE
valon kaltaista säteilyä, joka havaitaan tuntoaistin avulla
lämpösäteily ei tarvitse etenemiseensä väliainetta eli se voi edetä myös tyhjiössä