## Slide 1: Työturvallisuusohje
Vannesaha

## Slide 2: Vannesahan hallintalaitteet
ON/OFF- kytkin
Manuaalitähtikolmio
Halkaisuohjain
Hätä - SEIS
Katkaisuohjain
Säädettävä terätuki
Terätuen korkeussäätö
Terän kireyden tarkistus

## Slide 3: Toimet ennen sahausta
  Katso, että suojalaitteet ovat paikoillaan.
  Tarkista sahan terä: Onko terä liian kireällä?, Taka- ja sivuohjaimet oikeassa asennossa? (kevyt ohjaus), Onko terä puhdas pihkasta, lastuista yms.?, Onko merkkejä murtumisesta?
  Aseta teräsuojan alin kohta enintään 8 mm työstettävän kappaleen yläpuolelle
  Aseta sivuohjain tai katkaisuohjain paikalleen.

## Slide 4: Vannesahan hallintalaitteet
Kallistuksen lukitusvipu
Pöytätason kallistusasteet
Terän kireyden säätö
Terätuen lukitus
Terätuen korkeussäätö
Säädettävä terätuki
Terän taka- ja sivuohjaimet

## Slide 5: Vannesahaus
Tartu työkappaleeseen lujasti.
Pidä työkappaletta tiukasti pöytää ja ohjainta vasten.
Käytä kasvo- ja kuulosuojaimia.
Tue kämmensyrjääsi pöytään tarkassa työstössä ja pienten kappaleiden sahauksessa.
Käytä tarvittaessa työntökahvaa apuna kappaleen työstössä ja pienten palojen poistamisessa sahauspöydältä.

## Slide 6
Ole varovainen sahatessasi oksakohtaa: Oksan sivu voi ohjata sahan terää.
Katso, ettei kukaan seiso pöydän vapaalla sivulla: Katketessaan terä voi singahtaa etäälle pöydän vapaan sivun suuntaisesti. Sahausta seuraavien on oltava ainakin 1,5 m etäisyydellä pöydästä.
Lopettaessasi työskentelyn koneella katkaise laitteesta virta. Poistu koneelta vasta sen pysähdyttyä.
Lieriömäistä kappaletta sahattaessa on käytettävä apu- tai V-tukea. Oppilas voi tehdä tämän työvaiheen vain opettajan harkinnan mukaan.

## Slide 7: Halkaisuohjaimen käyttö Katkaisuohjaimen käyttö
Työntökahva

## Slide 8: Käytettävät suojavälineet
Suojalasit
Kuulosuojaimet
Suojatakki

## Slide 9: Toimet sahauksen jälkeen
Sammuta kone.
Odota, kunnes kone on pysähtynyt.
Puhdista kone.
Vie jätepalat niille varattuun paikkaan.

## Slide 10
LÄHTEET:
Jaana Inki, Eila Lindfors, Jaakko Sohlo
Käsityön työturvallisuusopas, opetushallitus 2012
KUVAT:
Veli-Matti Kukkola