## Slide 1: Työturvallisuusohje
Oikohöylä

## Slide 2: Oikohöylän hallintalaitteet
Takapöytä
Etupöytä
Höyläysvaste
Kursonsuoja
Etupöydän säätö ja lukitus
Takapöydän säätö ja lukitus
Ohjauspaneeli

## Slide 3: Toimet ennen höyläystä
Tarkista, että kone on käyttökunnossa.
Aseta suojalaite oikein korkeus- ja sivusuunnassa höylättävän kappaleen mittojen mukaan.
Höylättävän kappaleen ulkopuolinen alue kutterista on pidettävä suojuksen avulla peitettynä.
Määritä höyläyspaksuus asteikolle etupöytää säätämällä.

## Slide 4: Oikohöylän ohjauspaneeli ja pöydän säätö
Lastunpaksuuden säätö
ON/OFF-kytkin
Hätä SEIS- katkaisin
Sähkömagneettinen moottorijarru ON/OFF
Manuaalitähtikolmio
Lukitusvipu
Mitta-asteikko
Pääkytkin 0/1
Koneen käynnistämiseksi käännä tähtikolmiokytkin ensin tähteen ja käännä sitten noin 8 sekunnin kuluttua kolmioon.

## Slide 5: Oikohöyläys
Säädä suojalaite höylättävän kappaleen mukaan. Höylättävän kappaleen vähimmäispituus on 400mm, vähimmäispaksuus 10mm ja suurin sallittu lastunpaksuus 2mm.
Laudan lape höylätään (kovera puoli alaspäin) jommallakummalla seuraavista tavoista:
Suojalaitteen ali, jolloin kappaletta painavat kädet liukuvat suojalaitteen yli ja suojalaite ulottuu sivuohjaimeen saakka.
Työntökahvalla, jossa on sija molemmille käsille ja alapuolella kynnys, johon laudan pää vastaa. Tällöin sivuohjaimen ja suojalaitteen pään väli on höylättävän kappaleen levyinen. Kun höyläät laudan syrjää, on suojalaite säädettävä uudelleen höylättävän kappaleen paksuuden etäisyydelle sivuohjaimesta. Vasen käsi painaa kappaletta ohjainta ja pöytää vasten ja oikea käsi työntää sitä eteenpäin.

## Slide 6
Pidä työkappaleesta tukevasti kiinni molemmilla käsillä, jotta
Kädet eivät lipsahda
Työkappale ei horjahda
Työkappale ei tempaudu käsistä
Oksat ja visainen puu eivät irrota kappaletta käsistäsi

## Slide 7
Laudan lapetta höylättäessä pidä sormet yhdessä kiinni toisissaan laudan päällä ja paina lautaa kämmenellä.
Käytä silmän- sekä kuulosuojaimia.
Työn keskeytyessä pysäytä kone. Aseta suojalaite niin, että kutterin aukko suojautuu kokonaan.

## Slide 8
Erilaisia työntökahvoja
Suojavälineet
Suojalasit
Kuulosuojaimet
Suojatakki

## Slide 9: Höyläysvasteen ja kursonsuojan säätäminen
Lappeen höyläys
Syrjän höyläys

## Slide 10: Höyläysvasteen kallistus
Lukitusvipu

## Slide 11: Toimet höyläyksen jälkeen
Katkaise virta.
Säädä suojalaite siten, että kutterin aukko sulkeutuu kokonaan.
Puhdista kone, kun se on pysähtynyt.

## Slide 12
LÄHTEET:
Jaana Inki, Eila Lindfors, Jaakko Sohlo
Käsityön työturvallisuusopas, opetushallitus 2012
KUVAT:
Veli-Matti Kukkola