## Slide 1
27. Jännite ja sähkövirta mitataan mittarilla

## Slide 2
- Jännitettä mitataan jännite- eli volttimittarilla.
Mittaa pariston jännite.
Mittaa lampun jännitehäviö.
Mittari kytketään kahdella johdolla mitattavan laitteen napoihin eli se KYTKETÄÄN RINNAN laitteen kanssa.
+ => + ja - => -

## Slide 3
- Sähkövirran suuruutta mitataan virta- eli ampeerimittarilla.
Mittaa virtapiirin sähkövirta.
Mittari kytketään peräkkäin eli SARJAAN laitteen kanssa.
+ => + ja - => -
Huom! Alussa mahdollisimman suuri mittausalue, jota pienennetään tarvittaessa.

## Slide 4
Tehtävä:
Mikä mittari?
V
A

## Slide 5
Paristojen kytkennät
1. Sarjaan
4,5V + 4,5V = 9V
kytkennässä yhdistetään erimerkkiset navat toisiinsa
Kokonaisjännite on
sarjaan kytkettyjen paristojen
jännitteiden summa.
paristot ovat peräkkäin

## Slide 6
2. Rinnan
kytkennässä yhdistetään samanmerkkiset navat toisiinsa
- paristot ovat rinnakkain
Kokonaisjännite on
sama kuin yhden pariston jännite.
Paristot kestävät kauemmin.
4,5V
4,5V
4,5V

## Slide 7
Pistorasian kohtioiden välinen jännite eli verkkojännite on 230 V.
Kun pistotulppa työnnetään pistorasiaan, metallitapit menevät kohtioihin. Kuva s:lla 185.
Verkkojännitteen piirrosmerkki on
~
.
.

## Slide 8
virtalähde (laite) | energialähde
paristo, akku | kemiallinen energia
generaattori | työ (vesi-, tuuli-, lämpö- ja ydinvoimaloissa energia muutetaan ensin liike-energiaksi)
aurinkokenno | valo
Virtalähteet
s. 182-186
Tee s. 186-187 (5 teht.)