## Slide 1: Vaaralliset jätteet maataloudessa

## Slide 2: Vaarallinen jäte
Vaaralliseksi jätteeksi luokitellaan jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuuden takia aiheuttaa vaaraa tai haittaa eliöiden terveydelle tai ympäristölle.
Vaarallisesta jätteestä on ennen käytetty nimitystä ongelmajäte.
Vaarallisten jätteiden parissa toimiminen vaatii ohjeitten ja velvoitteiden tuntemista ja niiden asianmukaista noudattamista.

## Slide 3: Mitkä ovat vaarallisia jätteitä?
Käyttämättä jääneet kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, kemialliset lannoitteet
Koneiden huollossa syntyvät jäteöljyt ja kiinteät öljyiset jätteet (öljynsuodattimet, imeytysliinat, rätit)
Käytöstä poistetut akut ja paristot (tuottajavastuu!)
Jäähdytinnesteet
Loisteputket ja –lamput
Voimakkaat hapot ja emäkset (rikki- suolahapot, ammoniakki)

## Slide 4: Mitkä ovat vaarallisia jätteitä?
Maalit, lakat, liimat, liuottimet, ohenteet, puunsuojakemikaalit, hartsit, kitit, tasoitteet, eristysmassat
Kyllästettypuu
Käyttämättä jääneet eläinten lääkkeet
Desinfiointiaineet

## Slide 5: Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely
Asuinkuntasi ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselta saat tietoa siitä, miten jätehuolto on järjestetty paikkakunnallasi
POKElla Saarijärven jätehuoltomääräykset (miten toimitaan) ja Sammakkokankaan jätekeskus (keräys- ja vastaanottopaikka)

## Slide 6: Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely
Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään, eikä laittaa muiden jätteiden sekaan
Vaaralliset jätteet on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa tai uusi pakkaus on merkittävä huolellisesti ja selkeästi (tiedot ja varoitukset, vedenkestävä tussi)

## Slide 7: Käytöstä poistetut rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineet
Torjunta-aineita myyvä liike on velvollinen antamaan tuotteesta käyttöturvallisuustiedotteen, josta selviää käyttöohjeiden lisäksi se, miten tuotetta käsitellään jätteenä
Säilytä torjunta-aineet alkuperäisessä palkkauksessa

## Slide 8: Koneiden huollosta syntyvät jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet
Öljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit, trasselit jne.
Maatalouden öljyjätteet pitää kerätä erillisiin säiliöihin (musta ja kirkas öljy)
Tarkista öljyjäteastian kunto ettei vuotoja ympäristöön pääse syntymään
Öljyä ei saa kaataa maahan eikä vesistöön ! – öljy pilaa pohjaveden
Öljyjätteen poltto maatilalla on kielletty !

## Slide 9: Polttonesteet, jarrunesteet, jäähdytinnesteet
Kerää käytöstä poistetut nesteet omiin astioihin (merkittävä mitä sisältää)
Polttonesteiden varastosäiliöiden pohjasakat ovat myös vaarallista jätettä
Polttonestesäiliöiden kunto pitää tarkistaa pohjavesialueilla kerran vuodessa

## Slide 10: Kemikaalien varoitusmerkit