## Slide 1: Hieman äänestä ja äänen muokkauksesta

## Slide 2: Mitä ääni on?
Äänen taajuuskaistat:
  20-200Hz BASSOÄÄNET
  200-2000Hz KESKIÄÄNET
  2kHz-20kHz DISKANTTIÄÄNET
Ihminen kuulee n. 20Hz – 20 000Hz
Ääni on liike-energiaa, aaltoliikettä, joka etenee väliaineessa, kuten ilmassa. Ääni ei etene tyhjiössä. Äänentutkimus on akustiikkaa.

## Slide 3: Voimakkuus
Ilmoitetaan desibeleinä (dB)
  Normaali melu n. 30 dB
  Puhe n. 50-70 dB
  Kaupunkimelu n. 70-90 dB
  Rock-konsertti n. 90-110 dB
  Lentokone n. 120 dB
  Kipuraja = 130 dB

## Slide 4: Stereoääni

## Slide 5: Äänen nauhoittaminen
Mitä tarvitaan äänitykseen?
  Mikki
Konkka tai dynaaminen ,konkassa oma virtalähde, pallo, hertta, haulikko, kahdeksikko, konkka herkempi
  Nauhoitin
    Esim tietokone
  Piuhaa tai langaton lähetin/vastaanotin
    Esim xlr-piuhaa mikkeihin

## Slide 6: Äänen käsittely
Editointia
Miksausta
Remiksausta
Premasterointia
Masterointia
Remasterointia

## Slide 7: Miksaus
  Voidaan lisätä
    Kaikua / echo, reverb
    Äänen madallus
    Äänen korotus
    Chorus jne.

## Slide 8: Moniraitaohjelmalla
Editoidaan, miksataan, esim. estetään liiallista äänilähteen tuottamaa volyymia
Perusmiksaus / Taajuus
  Taajuuden korjaus, ekvalisointi
  Leikataan turhat taajuudet pois
  Korostetaan hyviä taajuuksia
    Esim bassoäänestä diskantit
    pois ja bassoa lisää

## Slide 9: EQ - ekvalisaattori

## Slide 10: Wav-tiedostot
Äänen tallentamiseen.
Mikkisoftan ja IBM:n kehitystyötä
Yleisin tapa on PCM-muoto, joka on häviötön  ei laadunmenetystä
Ei käytetä pitkiin äänitiedostoihin, koska vie enemmän tilaa kuin mp3 tai ogg.
Wavin kokorajoitus on 4 Gt.

## Slide 11: Muita tiedostomuotoja
  Aif
  Ale
  Au
  Ra tai rm
  Mp3
  MP4
  Wma
  Ogg
  AAC
  Midi

## Slide 12: Äänen tai tiedoston häviötön pakkaaminen
Tietoaineksen tiivistäminen on mahdollista, koska lähes kaikki tallennettava informaatio on tilastollisesti redudanttia eli se sisältää vähemmän todellista informaatiota kuin sen kuvaamiseen on käytetty.
Häviötön pakkausmenetelmä tarkoittaa, että tietoaines ei muutu lopullisesti vaan se kuvataan toisella tavalla pakkaamisen yhteydessä.
Esim. Huffmanin koodaus
 milloin ehdoton?

## Slide 13: Häviöllinen pakkaus
Häviöllisessä pakkausmenetelmässä sen sijaan tiedon muuttuminen sallitaan, pyrkien kuitenkin mahdollisimman pieneen muutokseen ihmisen saaman kokemuksen kannalta.
Häviöllistä pakkausmenetelmää ja sen asetuksia valittaessa on otettava huomioon ainakin suorituskyvyn tarve, tiivistetyn tiedon määrä ja tarve  missä tapauksissa voidaan tarvita?

## Slide 14: A/D-muunnos
Audio-digitaalimuunnos  esim. jännite analogisesta digitaaliseksi
Erottelukyky, näytteenottosyvyys tai resoluutio, 8-bit  256
Nyguistin teoreema  näytteenottotaajuus täytyy olla vähintään kaksi kertaa niin suurella taajuudella kuin korkein taajuus, joka halutaan tallentaa digitoitavaksi, esim. 8 khz voidaan välittää 4 khz saakka äänitaajuksia

## Slide 15: http://signal.hut.fi/digis/luento1/adkaavio.html

## Slide 16: A/D-muunnosesimerkki
Analoginen
Puhutaan mikrofoniin
Ääni on analogisessa muodossa
Sähköinen siirtymä
Mikrofoni muuttaa sähköiseen muotoon puheen
Ääni menee virheenkorjaavaa koodausta käyttäen tietokoneelle.
Digitointi
Ääni menee jonkun ohjelman kautta biteiksi digitaaliseen muotoon, jolloin se voidaan tallentaa ja editoida. Muunnettaessa dataa analogisesta digitaaliseksi (analogia-digitaali eli AD -muunnos) hukataan tietoisesti dataa.

## Slide 17: DA-muunnos
Esimerkkikuva,
Digitaalinen muutetaan sen esitystä (esim. kuuntelua) varten analogiseksi
koodattu tieto dekoodataan digitaalisiksi arvoiksi (luvuiksi)
muodostetaan lukuja vastaavat analogiset signaaliarvot (esim. jännitteet)
sijoitetaan analogiset signaaliarvot peräkkäin s.e. niiden aikaväli on yhtä pitkä kuin aikaisemmin A/D-muunnoksessa käytetty näytteenottoväli
venytetään signaaliarvoa pitopiirillä täyttämään väli seuraavaan arvoon asti
poistetaan saadun signaalin kulmikkuus suodattamalla
http://signal.hut.fi/digis/luento1/dakaavio.html (lähde dialle)
http://www.cs.tut.fi/sgn/arg/klap/da2004/ad_da.pdf - lisää teknistä tietoa

## Slide 18: Äänenmuokkausohjelmia
Sonar – studiotasoista ääntä ammattilaisille, maksullinen. Vaatii oman ulkoisen äänikortin, joten kallis.
Audacity – ilmainen, selkeä ja hyvä.
GoldWave, ilmainen trial, hyvä ammattilaistason vaihtoehtoinen ohjelma. Maksaa parikymmentä dollaria.
Wavosaur – kohtuullisen helppokäyttöinen ilmaisohjelma.

## Slide 19: PCM-tiedostot Audacityyn
Jos nauhoitat vaikka jollakin Android-älypuhelimella, tulee helposti PCM-tiedosto, jonka ohjelman täytyy ymmärtää.
Silloin tiedosto tuodaan raakadatana (tuo raakadata, import raw data).
Täytyy määritellä encoding, bittijärjestys, kanavat, aloitussiirtymä, näytteenottotaajuus.

## Slide 20: Mitä osaamme nyt sanoa tästä?
Apple Computer developed the AIFF format, basing it on Electronic Arts' .IFF format. Standard AIFF files use a sampling rate of 44.1KHz, are 16-bit, and have two channels for stereo sound.

## Slide 21: Mitä nämä olivatkaan?
Kompressointi
Konvertointi
Ekvalisointi
Häviöllinen pakkaus
Häviötön pakkaus
A/D- ja D/A-muunnos