## Slide 1: Muuntaja

## Slide 2: demo
Havaittiin että tasavirralla kaksi induktiivisesti kytkettyä käämiä saavat aikaan pienen jännitepiikin kun toisen käämin jännitettä muutetaan
Vaihtovirralla syntyy jatkuva vaihtojännite, jonka suuruus riippuu käämin kierrosten lukumäärästä

## Slide 3: Ideaalinen muuntaja
, missä
on ensiökäämin jännite
on toisiokäämin jännite
I on sähkövirta
N on käämin kierrosluku
Ideaalisessa muuntajassa ei tapahdu tehohäviöitä

## Slide 4: Muuntajan toimintaperiaate ja tehohäviöt
Ensiökäämiin kulkee vaihtovirta, joka indusoi käämin sisälle muuttuvan magneettikentän.
Rautasydän voimistaa magneettikenttää ja kasvattaa sen vaikutusaluetta.
Toisen käämin sisälle siis syntyy muuttuva magneettikenttä
Muuttuva magneettikenttä indusoi toisiokäämiin jännitteen
Käämit ovat siis induktiivisesti kytketyt
Tehohäviöt:
Käämien resistanssit
Rautasydämiin indusoituneet pyörrevirtaukset

## Slide 5: Energian siirtyminen muuntajassa
Energia siirtyy käämien välillä magneettikentän välityksellä.
Huom! Rautasydämessä on vain magneettikenttä

## Slide 6: Muuntajan käyttökohteita
Laitteissa, joissa on eri käyttöjännite kuin 230 V
Tietokoneen laturi, puhelimen laturi
Sähköverkossa
Suurjännite/kantaverkko (400kV), alueverkko (110kV/20kV), paikallisverkko 230V
Tehohäviöiden pienentäminen