## Slide 1: KOY Nakkilan kotiteollisuuskoulu, Vanhempainyhdistyksen tiedotustilaisuus 8.10.2024
Polygon Finland Oy
Tuomas Kärki
  0401511537
  tuomas.karki@polygongroup.com
  Diplomi-insinööri, rakennustekniikka (Master’s Programme in Building Techonology)
  Rakennusterveysasiantuntija rakentamisen henkilösertifikaatti C-27509-26-23

## Slide 2: Tehdyt sisäilmatutkimukset
Sisäilmatutkimus SARAKO Oy ja Tehokuivaus Oy
  Kiinteistöön on tehty Ympäristöministeriön oppaan ”Rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” ohjeiden mukainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
    Tutkimusten tulokset ja raportti esitetty myös oppaan ohjeiden mukaisesti
  Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa on tehty tutkimuksia seuraaviin rakenneosiin tai järjestelmiin
Alapohja | Sokkeli/maanvastainen seinärakenne
Ulkoseinärakenne | Välipohja
Väliseinät | Yläpohja ja vesikatto
Paine-eromittaukset | Sisäilman olosuhdemittaukset
Teolliset mineraalikuidut | Ilmanvaihto-/LVI-järjestelmän kuvaus

## Slide 3: Sisäilman laadun kannalta merkittävimmät havainnot rakenneosittain
Alapohja
  Muutamissa kohdin muovimattopinnoitteen alla kohonneita kosteuspitoisuuksia syyksi arvioitu lattianpesuvedet
  Alapohja- ja ulkoseinärakenteen liittymäkohdista todettiin merkkiainekaasutestissä ilmavuotoa
Sokkeli/maanvastainen seinärakenne
  Sokkeli/maanpaineseinärakenteissa ei tutkimusten perusteella havaittu riskejä sisäilman laadun kannalta
Ulkoseinärakenne
  Rakennuksen ulkoseinissä on nykytietämyksen mukaan riskirakenteiseksi todettuja ulkoseinärakenteita; valesokkelirakenne ja tiili – villa – tiili ulkoseinärakenne
  Ulkoseinärakenteen tuulettumisessa on havaittu puutteita paikoin
  Ulkoseinärakenteiden rakenneavauksista otettiin mikrobimateriaalinäytteitä yhteensä 11, joista 3 havaittiin Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan ylittävä mikrobikasvu.
    Ulkoseinärakenteen merkkiainekaasututkimuksessa havaittiin ulkoseinärakenteesta olevan ilmayhteys sisäilmaan

## Slide 4: Sisäilman laadun kannalta merkittävimmät havainnot rakenneosittain
Välipohja
  Välipohjarakenteiden vaikutus sisäilman laatuun on todettu merkityksettömäksi
Väliseinät
  Rakennuksen sisällä on väliseinänä vanha ulkoseinä, josta otetussa mikrobimateriaalinäytteessä on havaittu olevan mikrobikasvu, joka ylittää Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan
  Rakenteesta on todettu ilmayhteys sisäilmaan merkkiainekaasulla
Yläpohja ja vesikatto
  Vesikatteen tekninen käyttöikä ylittynyt alkuperäisellä osalla, mutta sen kunto on arvioitu aistinvaraisesti kuitenkin hyväksi.
  Sisätiloissa havaittu paikoin avoimia mineraalivillapintoja

## Slide 5: Sisäilman laadun kannalta merkittävimmät havainnot rakenneosittain
Paine-eromittaukset
  Paine-eroseurannan perusteella rakennus lievästi alipaineinen ulkoilmaan nähden.
Sisäilman olosuhdemittaukset
  Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet olleet seurantajakson aikana alle toimenpiderajojen
  Lämpöolosuhteissa havaittu ajoittain seurantajakson aikana Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajojen ylityksiä
Teolliset mineraalikuidut
  Kahden viikon laskeumanäytteiden teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet eivät ylittäneet Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajoja
  IV-järjestelmässä on arvioitu kanavistosta otettujen näytteiden perusteella olevan kuitulähteitä

## Slide 6: Sisäilman laadun kannalta merkittävimmät havainnot rakenneosittain
Ilmanvaihto- / LVI-järjestelmän kuvaus
  Kanavistossa kuitulähteitä
  Kanaviston puhdistus ei ole onnistunut

## Slide 7: Sisäilman laatua parantavat toimenpidesuositukset
Käyttöä turvaavat toimenpiteet
  Painesuhteiden hallitseminen, rakennus ylipaineistetaan hallitusti. Olosuhteiden pysyvyyttä mitataan
  Ulkoseinän ja vanhan ulkoseinän ilmatiiviyttä parannetaan tiivistyskorjauksin
  Työt tulee tehdä erillisen suunnitelman perusteella.
Tavanomaiset huoltotoimet
  IV-järjestelmän kuitulähteiden kartoitus sekä erillisen suunnitelman perusteella kuitulähteiden poisto / sulkukäsittely. Ulkoseinän ja vanhan ulkoseinän ilmatiiviyttä parannetaan tiivistyskorjauksin
  IV-järjestelmän puhdistus
Peruskorjauksen yhteydessä
  Ulkoseinärakenteen ja vanhan ulkoseinärakenteen uusiminen tarvittavalta laajuudeltaan. Laajuuden selvittämiseksi suositellaan tekemään jatkotutkimuksia.

## Slide 8
Keskustelua, kysymyksiä,
kommentteja ?