## Slide 1
28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa

## Slide 2
Kun jännite kasvaa, myös sähkövirta kasvaa.

## Slide 3
RESISTANSSI
Resistanssi voidaan laskea,
kun tiedetään sähkölaitteen läpi menevän virran suuruus
ja jännite napojen sähkölait teen napojen välillä.
Kaikilla komponenteilla on ominaisuus nimeltään resistanssi
kuvaa sähkölaitteen sähkövirtaa vastustavaa ominaisuutta
mitä suurempi resistanssi on, sitä pienempi sähkövirta piirissä kulkee.
Notes: Erilaiset komponentit vastustavat sähkövirran kulkua
Kaikilla komponenteilla on ominaisuus nimeltään resistanssi
Resistanssi kuvaa sähkölaitteen sähkövirtaa vastustavaa ominaisuutta.
Mitä suurempi resistanssi on, sitä pienempi sähkövirta piirissä kulkee.
Resistanssi voidaan laskea, kun tiedetään sähkölaitteen läpi menevän virran suuruus ja jännite napojen sähkölait
teen napojen välillä.
Vastuson komponentti, jolla on tietyn suuruinen resistanssi. Metallilankavastuksia
käytetään mm. hehkulampuissa ja sähkölevyssä.

## Slide 4
VASTUS
- tunnus: R
Esim. saunan sähkökiuas
- yksikkö: 1  (ohmi)
Vastus on komponentti, jolla on tietyn suuruinen resistanssi.
Resistanssi on vastuksen ominaisuus
- mitataan resistanssimittarilla
vastus
Metallilankavastuksia käytetään mm. hehkulampuissa ja sähkölevyssä.

## Slide 5
RESISTANSSI
- tunnus: R
komponenttia, jolla on kyky vastustaa sähkövirran kulkua,
kutsutaan vastukseksi.
Esim. saunan sähkökiuas
- yksikkö: 1  (ohmi)
- on vastuksen ominaisuus
- kuvaa sähkölaitteen sähkövirtaa vastustavaa ominaisuutta
- mitataan resistanssimittarilla
vastus

## Slide 6: Resistanssin tunnus
Resistanssin tunnus on R ja yksikkö on ohmi (Ω)

## Slide 7: Resistanssin laskeminen
R = Resistanssi
U
R
I
∙
1V
1A
1V
1A
=
1Ω
U = Jännite
I = Sähkövirta
Resistanssin tunnus on R ja yksikkö on

## Slide 9
Esim. 1. Mikä on sähkölampun resistanssi, kun 230V:n jännitteeseen kytketyn lampun läpi kulkee 0,05 A:n sähkövirta?
0,05 A
U
R
I
∙
R =
U =
I =
230 V
R =
U
I
=
230 V
0,05 A
= 4600 Ω
?
Sähkölampun resistanssi on 4600 Ω.

## Slide 10
2. Hiustenkuivaaja on kytketty verkkojännitteeseen ja sen resistanssi on 53 . Kuinka suuri virta kulkee laitteen läpi?
U
R
I
∙
?
R =
U =
I =
230 V
53 Ω
I =
U
R
=
230 V
53 Ω
≈ 4,3 A
Sähkövirta on 4,3 A.

## Slide 11
3. Mitä näyttää oheisen kuvan jännitemittari?
0,6 A
U
R
I
∙
R =
U =
I =
?
12 Ω
U =
R ∙ I
=
= 7,2 V
Jännitemittarin lukema on 7,2 V.
12 Ω ∙ 0,6 A
0,6 A
Lue: s. 188-191
Tee: s. 194-195 ( ei 303)

## Slide 13
Vertauskohta:
4,5 V
4,5 V
400 mA
1. Sarjaan
4,5 V
2,25V
2,25 V
200 mA
Lamppujen kytkennät

## Slide 14
Lamput hehkuvat himmeämmin kuin yksittäinen lamppu.
Kukin laite saa vain osan jännitteestä ja alkuperäisestä virrasta.
Laitteet toimivat vain yhtä aikaa.

## Slide 15
2. Rinnan
4,5 V
800 mA
Vertauskohta:
4,5 V
4,5 V
400 mA

## Slide 16
Kun lamput ovat rinnakkain, ne hehkuvat yhtä kirkkaasti kuin yksittäinen lamppu.
Kaikki laitteet saavat koko virtalähteen jännitteen.
Kukin laite muodostaa oman erillisen virtapiirinsä, joten niitä voidaan käyttää eri aikaan.
esim. kodin sähkölaitteet
Kokonaisvirta saadaan laskemalla yhteen laitteiden läpi kulkevat virrat.

## Slide 17
Esim. 4. Kaksi 110 Ω:n vastusta kytketään a) sarjaan b) rinnan.
Laske kokonaisresistanssi.
R = R1 + R2
= 110 Ω + 110 Ω
= 220 Ω
b)
R = 110 Ω : 2
= 55 Ω
s. 195: 303

## Slide 18
2. Rinnan
Esim. Laske kokonaisresistanssi.
6 Ω
12 Ω
3 Ω
7 R = 12
R ≈ 1,7 Ω
s. 192 – 193
Teht. 303
Kerrotaan ristiin
:7

## Slide 25: Resistanssi
- kuvaa virranvastustuskykyä
- tunnus: R
- yksikkö:  (ohmi)
- johtimen resistanssi riippuu:
johtimen pituudesta (pitkä  suuri)
paksuudesta (paksu  pieni)
materiaalista
Sähköjohto on sähköä johtavasta aineesta valmistettu lanka tai monen langan yhdistelmä, jota pitkin sähkövirta kulkee. Sähköjohdot tehdään yleensä kuparista tai alumiinista ja ne eristetään muovi- tai kumieristevaipalla. Sähköjohtoon voi kuulua liittimet, joilla se voidaan kiinnittää helposti kohteeseensa.
luetaan oomi.
komponenttia, jolla on kyky vastustaa sähkövirran kulkua,
kutsutaan vastukseksi.
Esim. saunan sähkökiuas