## Slide 1: MEKAANINEN ENERGIA
Potentiaalienergiaa (=asemaenergiaa) ja liike-energiaa (kineettinen energia) sanotaan mekaaniseksi energiaksi.
-Potentiaalienergia on johonkin vuorovaikutukseen sidottua energiaa, esim. gravitaatioon.

## Slide 2: Potentiaalienergia (Ep)
Gravitaatioon liittyvä potentiaalienergia lasketaan kaavalla…
Ep=mgh
m= massa (kg)
g= putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s2
h= korkeus nollatasosta mitattuna (m)
Nollataso voidaan asettaa tehtäväkohtaisesti, eli potentiaalienergia määräytyy aina suhteessa nollatasoon.

## Slide 3: Liike-energia (Ek)
Liikkuvalla kappaleella on liike-energiaa…
m=massa (kg)
v= nopeus (m/s)
Liike-energia on siis suoraan verrannollinen massan sekä nopeuden neliöön!

## Slide 4: Esimerkki
Suihkuhävittäjä Hornet (massa 20t) lentää 5 km korkeudessa nopeudella 1500 km/h. Laseke Hornetin…
Potentiaalienergia
Liike-energia
Mekaaninen energia

## Slide 5: Vesivoimalaitos
Vesivoimalaitos muuttaa veden potentiaalienergiaa sähköenergiaksi.
Tuottoteho
η= hyötysuhde
ρ= veden tiheys 1000 kg/m3
V/t= ajassa t (s) virtaavan veden tilavuus V (m3)
g= putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s2
h= putouskorkeus (m)

## Slide 6
Vesivoimalan hyötysuhde on n. 80%-90%

## Slide 7: Tuulivoimalaitos
Tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energiaa sähköenergiaksi teholla…
η= hyötysuhde
ρ= ilman tiheys 1,22 kg/m3 (lämpötilassa +15
r= siiven pituus (m)
v= tuulen nopeus (m/s)

## Slide 8: Tuulivoimalaitos