## Slide 1: Lämpövoimakone
Lämpövoimakone tekee mekaanista työtä (eli muuttaa energiaa muodosta toiseen) lämpötilaeron avulla.

## Slide 2: Hyötysuhde
Kiertoprosessia tekevä aine siirtää
lämpöä lämpösäiliöstä kylmäsäiliöön.
Osa lämpövirrasta käytetään
mekaanisen työn tekemiseen.
T1= lämpösäiliön lämpötila kelvineinä.
T2= kylmäsäiliön lämpötila kelvineinä
Q1= koneen ottama lämpömäärä jouleina.
Q2= koneesta poistuva lämpömäärä jouleina.
W= Q1- Q2 = mekaaninen työ jouleina.

## Slide 3: Hyötysuhde

## Slide 4: Maksimihyötysuhde
Maksimihyötysuhdetta sanotaan Carnot-hyötysuhteeksi.
Mitä suuremmalla lämpötilavälillä kone toimii, sitä parempi hyötysuhde sillä on.

## Slide 5: Lämmönsiirtokone
Lämmönsiirtokone siirtää lämpöä kylmäsäiliöstä lämpösäiliöön ulkopuolisen työn avulla.
Esim. jääkaappi ja lämpöpumput
toimii näin.
Esim. jääkaapin kompressori tekee
työn W jolloin kaapin sisältä siirtyy
lämpömäärä Q1 pois. Kaapin ulko-
puolelle siirtyy lämpömäärä Q2.
Energia säilyy  Q1= Q2+ W

## Slide 6: Lämpöopin toinen pääsääntö
Lämpö siirtyy aina itsestään korkeammasta lämpötilasta matalampaan, kunnes saavutetaan lämpötasapaino.
Kaikki termodynaamiset prosessit suuntautuvat kohti tasapainotilaa.
Entropia (epäjärjestys) kasvaa itsestään etenevissä prosesseissa, kunnes on saavutettu tasapainotila.

## Slide 7
Kaikkea systeemin sisäenergiaa ei voida muuttaa mekaaniseksi työksi.
Kone , joka muuttaisi kaiken ottamansa energian työksi, on mahdoton rakentaa. Eli…
Toisen lajin ikiliikkujaa ei voi rakentaa. Hyötysuhde on aina < 1