## Slide 1: MUUNTAJA
Muuntajassa on kaksi käämiä samassa rautasydämessä. Muutettava jännite syötetään ensiökäämiin. Toisiokäämiin indusoituu jännite käämien kierroslukujen suhteen mukaisesti. Muuntaja toimii vain vaihtojännitteellä.

## Slide 2
Ensiökäämi kytketään vaihto-
jännitteeseen.
Ensiökäämiin syntyy vaihtovirta,
mikä aiheuttaa muuttuvan
magneettikentän.
Magneettikenttä siirtyy rautasydämessä toisiokäämin
sisään. (induktiivinen kytkentä)
Muuttuva magneettikenttä indusoi toisiokäämiin jännitteen.

## Slide 3
Muuntajan muuntosuhde
Energia säilyy  tehot ensiö- ja toisiopuolella ovat yhtäsuuret.

## Slide 4
Muuntajassa tapahtuu tehohäviöitä.
Muuntajan hyötysuhde
P1= Potto= muuntajan sähköverkosta ottama teho
P2= Ptuotto= toisiopuolelta saatava teho
Ideaalisen muuntajan hyötysuhde on yksi.

## Slide 5
Sähköenergiaa siirretään sähköverkossa suurilla jännitteillä. ( 20 kV, 110kV, 400kV)
Silloin johtimissa kulkeva virta on pienempi ja johtimien resistanssien aiheuttamat tehohäviöt ovat pienemmät.