## Slide 1: TEHO
Teho kuvaa kuinka paljon energiaa kone muuttaa muodosta toiseen yhdessä sekunnissa.
Sähkölaitteen teho kasvaa, jos sen läpi kulkeva virta ja napojen välinen jännite kasvaa.
Silloin esim. lamppu palaa kirkkaammin.
Sähköteho on siis suoraan verrannollinen jännitteeseen ja virtaan, eli… P=UI
P = teho ja sen yksikkö on 1VA = 1W (watti) = 1J/s
U = jännite (1V)
I = virta (1A)

## Slide 2
Sähkölaitteiden tehoja
Led-lamppu 7W
TV 120W
Porakone 500W
Hiustenkuivaaja 600W
Sähkökiuas 6kW
Varissaaren voimalan sähköteho 5MW
Ydinreaktori 700MW – 1600MW

## Slide 3
Esim. Porakone toimii verkkojännitteellä (230V) ja sen moottorin käämien läpi kulkee 3,1A:n sähkövirta. Laske porakoneen … a) teho b) resistanssi
Esim. 80W:n kitaravahvistin toimii verkkojännitteellä. Kuinka suuren virran vahvistin ottaa täydellä teholla.

## Slide 4
Tehon yksikkö watti (1W = 1 J/s) kertoo laitteen käyttämän sähköenergian yhdessä sekunnissa.
Ajassa t laite kuluttaa sähköenergiaa…
E = Pt
Tai E = UIt
Jos tehon yksikkö on 1kW ja ajan yksikkö on 1h niin…
Energian yksiköksi tulee 1kWh.
Sähköenergia maksaa keskimäärin n. 15 snt/kWh