## Slide 1: LIMAN IMEMINEN HENGITYSTEISTÄ IMULAITTEELLA -PEP-pullopuhallus
Lähteet: Lähihoitajan käsikirja

## Slide 2: YLEISTÄ LIITTYEN HENGITYSTEIDEN IMEMISEEN:
# Hengitysteiden imemiseen käytetään:
  1) Seinäimuja
  2) Pöytäimuja
  (Molemmissa imulaitteissa on kertakäyttöinen keräyspussi, johon kiinteänä osana yhdistetty (vihreä) kansi.
  Voi olla myös muovinen kannellinen astia).
# Hengitysteistä imetään erilaisia eritteitä:
      Limaa
      Oksennusta
      Ruuan jäämiä
      Jopa metastaaseja (syövän aiheuttamat etäpesäkkeet)

## Slide 3
Hengitysteiden imeminen ärsyttää potilaan hengitysteitä, niin että limaneritys yleensä lisääntyy, joten toimenpide tehdään harkitusti tarpeen mukaan.
Imemiseen kannattaa ryhtyä vasta asennonvaihdon jälkeen, koska asennon vaihtaminen saa eritteet nousemaan ylähengitysteihin.
Aseta potilas hyvään istuma-asentoon vuoteessa, ainakin 45 asteen kulmaan kun aloitat imutoimenpidettä. Seiso potilaan sivulla, koska potilas voi yskäistä.
Trakeostomiakanyylin kautta on mahdollisuus imeä myös potilaan hengitysteitä, jolloin imetään suoraan henkitorvesta.
Imemisen periaate on sama kuin ylähengitysteitä imettäessä:
      Imu pidetään kiinni, kun se viedään hengitysteihin, ja käynnistetään vasta imukohteessa.
      Eritettä imetään niin, että ensin imetään trakeostooma ja kanyyli ja sitten potilaan ylähengitystiet ja suuontelo.

## Slide 4: POTILAAN YLÄHENGITYSTEIDEN IMEMINEN:
1) Kerää imuun tarvittavat välineet: suunenäsuojus, tehdaspuhtaat hanskat, erikokoisia imukatetreja, sellua, vettä, (tarvittaessa Y-yhdistäjä).
2) Kerro potilaalle, mitä aiot tehdä. Desinfioi kätesi ja laita tehdaspuhtaat hanskat käteen.
3) Ota imukone lähelle ja tarkista sen toimivuus liittämällä imukatetri koneeseen ja imemällä vettä imukatetriin.
4) Imulaitteen säätöruuvista/venttiilistä voit säätää riittävän imutehon päälle.
5) Kostuta imukatetri vedellä.
6) Laita imukatetri potilaan suuhun niin, ettei imu ole käynnissä. Aloita imeminen vasta, kun imukatetri on potilaan suussa sulkemalla Y-yhdistäjä tai taittamalla imukatetrin letkua. Kun otat imun pois suusta, sulje imu ottamalla sormi pois Y-yhdistäjän päältä tai suoristamalla imuletku.
7) Huuhtele imukatetri imemisen välissä.
8) Ime uudelleen. Muista, että imeminen lisää limaneritystä. Ime vain tarvittavan ajan verran.
9) Kun olet lopettanut imemisen, laita imukatetri Y-yhdistäjineen käsineen sisälle ja laita käsine roska-astiaan.
10) Aseta imulaitteeseen uusi imukatetri seuraavaa imukertaa varten ja kirjaa ylös tehty toimenpide.

## Slide 5: PEP-PULLOPUHALLUS:
Pep-pullo on litran vetoinen muovipullo, johon aikuisilla laitetaan 70 cm (lapsilla 40 cm) pitkä muovinen letku (halkaisija noin 7mm).
Pulloon laitetaan noin 10-20 cm vettä ja letkun pää laitetaan pullon pohjalle.
Potilas (istuma-asennossa)hengittää tehostetusti sisään nenän kautta ja puhaltaa letkun kautta tasaisesti ja tehokkaasti ulos niin, että vesi poreilee pullossa.
Potilas puhaltelee pulloon esim. 3-5 x / pv:ssä. Puhalletaan 5-10 kertaa kerralla ja toistetaan sarja esim. x 3.
Puhalluspulloon tulee vaihtaa vesi päivittäin.