## Slide 1: Fysiikka 7
Juhani Kaukoranta
Raahen lukio 2012
Sähkö-opin pikakertaus
Sähkömagnetismi

## Slide 2: Sähkövaraukset
Elektronin ja protonin varauksen itseisarvoa kutsutaan alkeisvaraukseksi e (protonin varaus on +e ja elektronin –e). 1e ≈ 1,602·10-19 C
Koska atomissa on yhtä monta protonia ja elektronia, on atomin kokonaisvaraus nolla
Kappaleen varaus eli sähkövaraus on sähkömäärä Q, joka on alkeisvarauksen e moninkerta. Q = ±ne
Ca2+ -ionin varaus on +2e

## Slide 3: Varaukset
Varauksen Q yksikkö on 1 C = 1 coulombi = 1 ampeerisekunti
Jännitteen U yksikkö on 1 V = 1 voltti
Virran I yksikkö on 1 A = 1 ampeeri
Resistanssin R yksikkö on 1 Ω = 1 ohmi
Kun johtimen poikkileikkauksen läpi kulkee
1 coulombin varaus sekunnissa,
sähkövirran voimakkuus on 1 ampeeri
Q = I•t
Q = siirtynyt varaus (coulombit)
I = virran voimakkuus (ampeerit)
t = aika (sekunnit)

## Slide 4: Virta, jännite, resistanssi
Vastuksien yhdistäminen:
PUIMURI (”jos ei leikkaa, niin puimuri leikkaa”)
P = U·I
M
U = R·I
U = jännite
I = virta
R = resistansi

## Slide 5: Kondensaattori
kondensaattoria käytetään sähkövarauksen varastoimiseen ja purkamiseen  Jännite & virtapulssi
kondensaattori koostuu kahdesta levystä, joiden välillä vaikuttaa kapasitanssi (varauskyky)
kapasitanssi C
Energia
jännite
varaus
Kapasitanssin yksikkö on 1 F = 1 faradi (valtavan suuri)
Käytännössä milli-, mikro-, nano ja pikofaradeja

## Slide 6: Sähkökenttä
U
+ + + + + +
- - - - - -
d
Levyjen välillä oleva
Jännite U aikaansaa
sähkökentän E.
Yksikkö volttia/m
Kentän suunta on
plussasta miinukseen
Kahden levyn väliin
syntyy homogeeninen
sähkökenttä E
Esim. 100 V jännite, levyjen
väli on 50 cm. Kenttä E=?

## Slide 7
Kentän kahden pisteen välillä oleva potentiaaliero (jännite) :
Yksikkö: [V]
Varaukseen Q kohdistuva
Voima F
F = EQ
U
+ + + + + +
- - - - - -
d
Q
jossa Δx=pisteiden
välimatka

## Slide 8
Jännitteen U tekemä työ matkalla d:
Yksikkö: [J]
Varaukseen Q kohdistuva
Voima F
F = EQ
U
+ + + + + +
- - - - - -
d
Q
jossa Δx=pisteiden
välimatka
Sähkökentän tekemä työ

## Slide 9
Magneettivuon tiheys B
kuvaa voimaviivojen tiheyttä, viivoja/m2
B kuvaa magneettikentän voimakkuutta
Magneettivuo Φ
(Kuvaa voimaviivojen lukumäärää)

## Slide 10: Sauvamagneetin kenttä
Voimaviiva kuvaa magneettikenttää.
Kentän suunta N  S (kompassineulan suunta)
Voimaviivojen tiheys kuvaa kentän vuon tiheyttä B

## Slide 11: Magneettikenttiä
Kvadrupoli

## Slide 12: Maapallon magneettikenttä
Inklinaatio =
poikkeama vaakatasosta

## Slide 13: Magneettikenttiä
Magneettikentän voimakkuutta kuvataan
magneettivuon tiheydellä B, yksikkö 1 T = 1 Tesla
400 kV voimajohdon alla ~ 10 μT
50 m päässä voimajohdosta ~ 1 μT
Kodin sähkölaitteet ~ 0,1 μT
Maapallon magneettikenttä ~ 50 μT
Kestomagneetti ~ 1 mT
Sähkömagneetti ~ 1 T
Magneettikuvaus ~ 1 T
CERNin LHC:n magneetit ~ 7 T
Tavallinen pulsari ~ 108 T
Magnetaari ~ 1011 T
Pitkäaikainen altistus ei saisi ylittää 100 μT

## Slide 14: Permeabiliteetti kertoo aineiden magneettisuus
Diamagneettinen heikentää hieman ulkoista kenttää
Paramagneettinen hieman vahvistaa ulkoista kenttää
Ferromagneettinen vahvistaa
voimakkaasti ulkoista kenttää
Tukittava aine

## Slide 15: Sähkökenttä E kiihdyttää ja myös kaarruttaa, jos
Homogeeninen sähkökenttä E,
suunta pos varauksen liikesuunta
d
E
+
-
Sähkökenttä aikaansaa
varaukseen q voiman
F = qE
Sähkökenttä tekee varaukselle työn W
W = Uq
q
=
saadaan v

## Slide 16: Liikkuva varaus magneettikentässä
Kun sähkövarauksen q nopeus v on kohtisuorassa
magneettikenttää vastaan, varaus lähtee kaartuvaan
ympyräliikkeeseen.
kaarruttavan voiman F suunta
positiiviselle varaukselle:
F = qvB
B
F
v

## Slide 17: Liikkuva varaus magneettikentässä
Varaus joutuu magneettikentän pakottamana keskeisliikkeeseen, jossa kaarruttava voima on aina yhtä suuri kuin keskeisvoima.
Kulmanopeus ω ja ratanopeus v:
v = ωR

## Slide 18: Ympyräliike Kulmanopeus, ratanopeus, kierrostaajuus
v

## Slide 19: Liikkuva varaus magneettikentässä
Magneettikentässä liikkuvan varauksen kulmanopeus ja kierrosaika ovat riippumattomia
radan säteestä ja hiukkasen nopeudesta:
Kierrosaika T:
Kierrostaajuus f:
(syklotronitaajuus)

## Slide 20: Syklotroni
v = ωR
Suurtaajuisen vaihtojännitteen
Avulla kiihdytetään varauksia.
Rata on spiraali
Näistä saadaan vaihtojännitteen taajuudeksi f
Tämä on sama kuin hiukkasen kierrostaajuus

## Slide 21
Yo-tehtävä 11 syksy 2007

## Slide 22: Nopeudenvalitsin  kaikilla läpipäässeillä täsmälleen sama nopeus
qE = qvB
Nopeudenvalitsin:
E ja B:n voimat yhtä
suuria lentää suoraan
Sähkökenttä E työntää
positiivista varausta
alaspäin F=qE
Magneettikenttä B työntää positiivista varausta ylöspäin
F = qvB
Nopeudella v kulkevat pääsevät suoraan läpi,
muut yli tai ali
hiukkasia
eri
nopeuksilla
v

## Slide 23: Varauksen liike
Sähkökentässä
paraabeli. Nopeus kasvaa
Magneettikentässä ympyrä. Nopeus vakio
h

## Slide 24
Teht. 1-22. Ca2+ -ionit kiihdytetään 42 kV jännitteellä.
a) Laske ionien nopeus
qE = qvB
E=vB=636900m/s*270mT
E=170 000V/m

## Slide 25: Massaspektrometri
Massaspektrometrin avulla saadaan hyvin tarkasti
ionisoitujen atomien massan ja varauksen suhde
sekä alkuaineiden isotoppien massat.
qE = qvB1
Läpi tulee hiukkaset, joiden
nopeus on v. Ne kaartuvat
magneettikentässä B2 :
Nopeudenvalitsin:
E ja B1 :n voimat yhtä
suuria lentää suoraan
Eri massaiset isotoopit
kaartuvat eri paikkaan

## Slide 26
Vakio kvadrupolisähkökenttä ja magneettikenttä
säilötään varauksia, mm antiprotoneja (”antimateriaa”)
mitataan tarkasti varattujen hiukkasten ominaisuuksia
Toroidi
Muodostaa
Magneetti-
Kentän B
Toroidi
Sähkökenttä E kvadrupolin avulla
Penning-loukku (Penning Trap)

## Slide 27: Magneettivuo Φ=B•A (kenttä kohtisuorassa pintaan nähden)
Pinta-alan A läpi kulkeva magneettivuo Φ
kuvaa pinnan läpi kulkevien voimaviivojen määrää
Jos magneettikentän vuontiheys on B, niin
pinnan läpi kulkeva magneettivuo Φ on
Φ = B • A
(kenttä on kohtisuorassa A nähden)
Vuon yksikkö 1 Wb = 1 Weber = 1 Vs = 1 Ts

## Slide 28: Magneettivuo kun magneettikenttä ei ole kohtisuorassa pintaan nähden
Kentän B ja pinnan normaalin välinen kulma on α

## Slide 29: Sähkövirta synnyttää magneettikentän
Etäisyydellä r kenttä B:

## Slide 30: Virtajohtimeen kohdistuva voima magneettikentässä
Jos johdin on kohtisuorassa magneettikenttää
vastaan, kenttä kohdistaa voiman F johtimeen:
F = voima
I = virta
l = johdon pituus
Jos johdin muodostaa kulman α kentän B
kanssa, niin kentän kohdistama voima on

## Slide 31
Tehtävä. Maan magneettivuon tiheys on eräällä alueella 49 μT ja inklinaatio 71º. Kentässä on 0,50 m pitkä pystysuora johtimen osa, jossa kulkee 4,0 A virta ylhäältä alas. Laske johtimeen vaikuttavan voiman suuruus ja suunta.
71º
B= 49 μT
Ylhäältä katsottuna:
N
S
E
W
V: 32 μT itään

## Slide 32: Käämi magneettikentässä
Magneettikenttä pyrkii kääntämään silmukan
kentän suuntaiseksi
(silmukassa kulke virta I)
M = I•A•Bsinα
M = momentti
/ = virta
A = silmukan poikkipinta
α = silmukan normaalin ja kentän B välinen kulma
N = kierrosten määrä
Silmukkaa vääntää momentti M:
(M =N•I•A•Bsinα)

## Slide 33: Sähkömagneettinen induktio
Muuttuva magneettikenttä indusoi johtimeen jännitteen ja virran
Lenzin laki: indusoituneen virran synnyttämä magneettikenttä vastustaa
synnyttänyttä magneettikenttää

## Slide 34: Liikkuva johdin magneettikentässä  Johtimeen indusoituu jännite
Kun johtimen liikesuunta on kohtisuorassa mg-kenttään nähden, johtimeen indusoituu jännite ei :
v
B
Jos liikesuunnan ja johtimen välillä on kulma α:
Johtimessa ei kulje sähkövirtaa

## Slide 35: Johdinsilmukkaan indusoitunut jännite (Faradayn ja Henryn laki)
Kun johdinsilmukan läpi kulkeva magneettivuo Φ muuttuu, niin silmukkaan indusoituu jännite ei
Magneettivuo muuttuu (silmukan läpi kulkevien voimaviivojen määrä muuttuu) kun:
Silmukka paikallaan, magneettikenttä muuttuu
Silmukka saapuu magneettikenttään
Silmukka poistuu magneettikentästä
(jos silmukka liikkuu kokonaan vakioisen magneettikentän sisällä, jännite ei indusoidu)

## Slide 36: Magneettivuo Φ=B•A (kenttä kohtisuorassa pintaan nähden)
Pinta-alan A läpi kulkeva magneettivuo Φ
kuvaa pinnan läpi kulkevien voimaviivojen määrää
Jos magneettikentän vuontiheys on B, niin
pinnan läpi kulkeva magneettivuo Φ on
Φ = B • A
(kenttä on kohtisuorassa A nähden)
Vuon yksikkö 1 Wb = 1 Weber = 1 Vs = 1 Ts

## Slide 37: Silmukkaan indusoitunut jännite
(α on pinnan normaalin ja kentän välinen kulma)
1. Kenttä muuttuu, pinta-ala A ei:
2. Pinta-ala muuttuu, kenttä B ei
Silmukka paikallaan, kenttä B kasvaa tai vähenee
Silmukka tulee kenttään, poistuu kentästä tai silmukka kasvaa/kutistuu
(B ja A kohtisuorassa)

## Slide 38
Sähkönsiirtoverkossa on suljettu ympyränmuotoinen halkaisijaltaan 100 km alue. Johtojen ominaisresistanssi on
9,0 μΩ/m, toisin sanoen jokaista metriä kohti 9,0 μΩ. Magneettisen myrskyn aikana Maapallon magneettikentän pystysuora komponentti muuttuu 30 sekunnin aikana arvosta 50 μT arvoon 54 μT.
Mistä magneettiset myrskyt aiheutuvat?
Mikä on kyseisen alueen pinta-ala ja johtimen pituus?
Kuinka suuri jännite indusoituu siirtoverkkon alueeseen?
Kuinka suuri on ympyränsilmukan resistanssi?
e) Kuinka suuri virta indusoituu sähkösiirtoverkon kyseiseen alueeseen?
Tehtävä
100 km

## Slide 39
Ratkaisu:
A= 78,539·108 m2 p = 314 159 m
R= 9,0 μΩ/m·314 159 m ≈ 2,8274…Ω
Ohmin laki: U=R·I 

## Slide 40: Itseinduktio (käämin)
Jos käämissä oleva virta muuttuu, aiheuttaa se muuttuvan magneettikentän, joka puolestaan indusoi käämiin muutosta vastustavan jännitteen.

## Slide 41: Käämin päiden välinen jännite
Olkoon käämin resistanssi R ja induktanssi L
Tällöin käämin päiden välillä on jännite UAB
Jos virta ei muutu, jännitehäviö aiheutuu pelkästään ohmisesta resistanssista R
Ohminen jännitehäviö Induktanssista aiheutuva

## Slide 42
Tehtävä 2-43: Käämi kytkettiin tasajännitelähteeseen (E=6,2 V, Rs =sisäinen resistanssi ≈ 0) hetkellä t=0. Käämin läpi kulkeva virta kasvoi alla olevan kuvan mukaisesti.
a) Selitä, miksi virta muuttui kaavion mukaisesti.
b) Kuinka suuri oli käämin resistanssi?
c) Määritä käämin induktiojännite hetkellä 40 ms
d) Laske c-kohdan avulla käämin induktanssi.
6,2 V

## Slide 43
Ratkaisu tehtävään 2-43:
a) Käämi vastustaa virran kasvua. Lenzin lain mukaan kasvava virta indusoi käämiin magneettikentän, joka vastustaa virran kasvua.
b) Kun aikaa on kulunut ”riittävästi”, virta ei enää kasva ja käämi käyttäytyy tällöin ohmisen vastuksen mukaisesti. Tällöin virta on 1,2 A ja piirin resistanssi koostuu pelkästään käämistä (virtalähteellä 0 Ω).
E
R

## Slide 44
Ratkaisu kohtaan 2-43c:
Piirissä virran kasvun aikana jännitehäviö aiheutuu käämin ohmisesta resistanssista ja
käämin induktanssin aiheuttamasta induktiosta.
Käämin induktiojännitteeksi saadaan hetkellä
t = 40 ms, jolloin virta I = 0,8 A:

## Slide 45
Ratkaisu kohtaan 2-43c:
Virran kasvun aikana ja siis hetkellä t = 0,40 ms:
Tästä voidaan ratkaista induktanssi L:

## Slide 46: Induktiivinen kytkentä
1-käämi: Jännitettä (ja virtaa) vaihdellaan
2-käämiin indusoituu virta

## Slide 47: Induktioon perustuvia laitteita
Induktiokuumennin
Induktioliesi

## Slide 48: Sähkökitara

## Slide 49: Mikrofoni

## Slide 50: Metallinilmaisin
Käämi 1 indusoi metalliin M pyörrevirtoja.
Käämi 2 mittaa syntyneet virrat ja paljastaa niiden avulla metallin M.
(Käämin 1 magneettivuo ei näy käämille 2 (kohtisuoruus) vain metallin pyörevirtojen kenttä näkyy käämille 2)

## Slide 51: Metallinpaljastin
Toinen käämi synnyttää värähtelevän magneettikentän, joka indusoi metallikappaleisiin pyörrevirtoja. Toinen käämi lukee niitä  paljastaa metallit

## Slide 52: Käämin magneettikentän energia
Esim.: Käämin resistanssi on 2,4 Ω ja induktanssi 0,20 H. Käämi kytketään 6,0 V jännitteeseen.
a) Käämin läpi kytkee virta
b) Käämin kentän energia

## Slide 53: Muuntaja
Sama magneettivuo kulkee ensiökäämin ja toisiokäämin läpi  jännitteiden suhde on sama kuin käämien kierrosten suhde.
Teho ei muutu
Vaihtovirta sisään
Vaihtovirta ulos

## Slide 54
Esim.: Muuntajan ensiökäämissä on 300 kierrosta ja toisiokäämissä 1500 kierrosta. Jos ensiöpiirissä on 10 V tehollinen vaihtojännite ja 2,0 A tehollinen vaihtovirta.
a) Toisiopiirin jännite =?
b) Toisiopiirin virta = ?
c) Ensiöpiirin teho = ?
d) Toisiopiirin teho = ?
(Kun jännite 5-kert virta 1/5-osaan)
sama 20 W

## Slide 55: Vaihtovirran synty
B
Johdinsilmukka pyörii vakiokulmanopeudella ω magneettikentässä B. Jos kiertokulma on α, niin silmukan läpi kulkee vuo Φ
Kulmanopeus ω Kiertokulma α α = ω•t
Indusoitunut jännite ei

## Slide 56: Vaihtovirran synty
B
Kulmanopeus ω Kiertokulma α α = ω•t
Indusoitunut jännite ei

## Slide 57: Kulmanopeus ω, taajuus f, jaksoaika T
Esim. 50 Hz  50 jaksoa/s50 kierr/s=3000 rpm

## Slide 58: N-kierroksinen käämi pyörii
Tällöin käämiin indusoituu N-kertainen jännite yksinkertaiseen silmukkaan verrattuna

## Slide 59
Esim. Generaattorin ympyränmuotoisen silmukan pinta-ala on 82,5 cm2. Silmukka pyörii nopeudella 3000 rpm, ja magneettivuon tiheys on 0,85 T.
a) Indusoituneen jännitteen taajuus f = ?
b) Jännitteen huippuarvo e0 = ?

## Slide 60
c) Milloin jännite saa arvon 0 V ?
ei = 0, kun 2πft = n·π
Joten
Ei = 0 V, kun t = 0,01s, 0,02s, 0,03s, ….

## Slide 61: Vastus vaihtovirtapiirissä
R
A
~
V
Jännite u=u(t) ja virta i = i(t) vaihtelevat sinimuotoisesti, samalla tavalla, samanvaiheisesti
u ja i saavuttavat maksiminsa samalla hetkellä,
samoin kuin miniminsä ja nollakohtansa.

## Slide 62: Vaihtovirran teholliset arvot (efektiiviset arvot)
Vaihtovirran jännite ja virta vaihtelevat sinikäyrän mukaisesti. Käytännön laskuja varten on otettu käyttöön niinsanotut teholliset arvot
Vaihtovirran tehollinen arvo
(U, I)
=
Sellaisen tasavirran arvo, joka synnyttää vastuksessa yhtä suuren lämpömäärän samassa ajassa kuin vaihtovirta.
Jos vaihtovirran tehollinen jännite on U ja tehollinen virta on I, niin vaihtovirran teho P = U·I

## Slide 63: Vaihtovirran teholliset arvot verrattuna huippuarvoihin
Teholliset arvot ovat keskimääräisiä arvoja, joten ne ovat pienempiä kuin sinimuotoisen vaihtovirran huippuarvot

## Slide 64
Tehtävä: Oskilloskooppi on kytketty signaaligeneraat- toriin, joka tuottaa vaihtovirtaa. Nappuloissa on arvot
TIME/DIV 2 ms
VOLTS/DIV 0,1 V
a) Jännitteen huippuarvo e0 =?
b) Jännitteen tehollinen arvo
d) Vaihtovirran taajuus f = ?
c) Jakson aika T = ?
väli on 3,4 cm  T = 6,8 ms

## Slide 65
Tehtävä:
60 W hehkulamppu on kytketty 230 V teholliseen vaihtojännitteeseen.
a) Mikä on lampun läpi kulkeva tehollinen virta?
b) Kuinka suuri on jännitteen maksimiarvo?
c) Kuinka suuri on virran maksimiarvo?

## Slide 66: Vastuksen lämpöteho
Ohmisten vastusten kanssa voidaan tehollisille arvoille käyttää "puimurikaavoja". Tämä onnistuu siksi, että virta ja jännite ovat vastuksessa samanvaiheisia.
P = U·I
M
U = R·I
Vastuksen tuottama teho, lämpöhäviö

## Slide 67: Impedanssi vaihtovirtapiirissä
Piirissä oleva vastus, käämi ja kondensaattori vastustavat virran kulkua – kukin omalla tavallaan
RLC-piiri
RL-piiri
RC-piiri
Kondensaattori ei päästä tasavirtaa läpi. Vaihtovirtapiirissä kondensaattori latautuu ja purkautuu vaihtovirran tahdissa  päästää vaihtovirtaa läpi. Käämi päästää läpi molempia.

## Slide 68: Impedanssi vaihtovirtapiirissä
Piirissä oleva vastus, käämi ja kondensaattori vastustavat virran kulkua – kukin omalla tavallaan
RLC-piiri
RL-piiri
RC-piiri
Impedanssi Z = piirin virranvastustamiskyky
(”vaihtovirtavastus”, yksikkö ohmi Ω)

## Slide 69: Pelkkä vastus vaihtovirtapiirissä
Tässä tapauksessa piirin impedanssi on sama kuin ohminen resistanssi R
Resistanssi R ei riipu lainkaan vaihtovirran taajuudesta.

## Slide 70: Ideaalinen käämi ja kondensaattori
Ideaalisen käämin ja ideaalisen kondensaattorin resistanssi = 0, Niillä ei siis ole lainkaan ohmista resistanssia. Niiden virranvastuskykyä sanotaan reaktanssiksi, käämille XL, kondensaattorille XC

## Slide 71: Ideaalisen käämin induktiivinen reaktanssi
efektiivisten
arvojen avulla
huippuarvojen avulla
Induktiivinen reaktanssi riippuu käämin induktanssista ja vaihtovirran taajuudesta:
Siis mitä suurempi taajuus, sitä enemmän käämi vastustaa vaihtovirran kulkua

## Slide 72: Ideaalisen kondensaattorin reaktiivinen kapasitanssi
efektiivisten
arvojen avulla
huippuarvojen avulla
Kapasitiivinen reaktanssi riippuu kondensaattorin kapasitanssista ja vaihtovirran taajuudesta:
Mitä suurempi taajuus, sitä vähemmän kondensaattori vastustaa läpi kulkevaa vaihtovirtaa

## Slide 73
Esim.: Käämi, jonka induktanssi on 0,65 H, kytketään 230V/50Hz vaihtovirtaan. Käämin resistanssi on erittäin pieni. (R≈0)
a) Laske käämin induktiivinen reaktanssi.
b) Laske piirin tehollinen sähkövirta
c) Laske sähkövirran huippuarvo
d) Käämin jännitehäviön huippuarvo

## Slide 74
Esim.: Kondensaattori, jonka kapasitanssi on 3,5 μF, kytketään 50 Hz vaihtojännitteeseen, jonka huippujännite on 4,5 V.
a) Laske reaktiivinen kapasitanssi
b) Laske sähkövirran huippuarvo
c) Laske jännitteen ja virran teholliset arvot

## Slide 75: RLC-piirin impedanssin Z mittaus
V
A
Mitataan efektiivinen jännitehäviö ja efektiivinen virta  Lasketaan piirin impedanssi
Volttimittari rinnan mitattavan kohteen päiden välille
Ampeerimittari sarjaan
Kumpikin mittari vaihtovirta-moodiin

## Slide 76: RLC-piirin impedanssi Z
Toisaalta Z on:
Voidaan osoittaa, että Z on:
Jos joku komponentti puuttuu, sen osuus poistetaan
impedanssin laskukaavasta.

## Slide 77
Esim.: Vaihtovirtapiirin vastuksen resistanssi R=50 Ω, käämin induktanssi L=0,16 H ja kondensaattorin kapasitanssi C=32 μF. Piiri on kytketty 110 V/ 50 Hz vaihtovirtaan.
a) Laske piiri impedanssi
b) Kuinka suuri tehollinen virta kulkee piirin läpi?
c) Laske vastuksen kehittämä lämpöteho
V: 70 Ω

## Slide 78: Milloin impedanssi on pienimmillään?
R, L ja C ovat vakioita
Z riippuu taajuudesta f
f = 50 Hz Euroopassa
f = 60 Hz USA:ssa
f megahertsejä radioissa
f < 20 kHz äänipiireissä
Z on pienimmillään Zmin = R, kun:
Vrt: Taulukkokirja
s. 126
värähtelytaajuus

## Slide 79: Vain vastus kuluttaa tehoa (tuottaa lämpöä)
Vaihtovirtapiirissä kondensaattori latautuu ja purkautuu vaihtovirran tahdissa  kondensaattori ei kuluta energia.
Samoin käämi varastoi ja purkaa magneettikentän muodossa energiaa  käämi ei kuluta energiaa.
Vastus kuluttaa energiaa P = I2·R
Vaihtovirtapiirin ottama ja kuluttama teho:

## Slide 80: Vaihtovirtapiirin teho
Vain vastus (siis ohminen R) kuluttaa tehoa.
Käämi ei kuluta. Kondensaattori ei kuluta
(ii) Lasketaan virtapiirin läpi kulkeva virta I
(iii) Lasketaan teho
(i) Lasketaan virtapiirin impedanssi Z

## Slide 81: Jännitteen ja virran välinen vaihe-ero
A. Vastus yksinään piirissä: Jännite ja virta samanvaiheisia. Vaihe-ero = 0

## Slide 82: Jännitteen ja virran välinen vaihe-ero
B. Käämi yksinään piirissä: Jännite 90°=π/2 edellä sähkövirtaa

## Slide 83: Jännitteen ja virran välinen vaihe-ero
C. Kondensaattori yksinään piirissä: Jännite 90°=π/2 jäljessä sähkövirtaan nähden

## Slide 84
Tehon laskeminen, kun vaihe-ero tunnetaan
Tehon laskeminen virran ja resistanssin avulla
Ja vielä yksi, joka saadaan kahdesta edellisestä:

## Slide 85: Vaihe-eron laskeminen
Tämä kaava antaa oikein myös vaihe-eron etumerkin : + jos jännite edellä, - jos jännite jäljessä
Jännitteen ja virran välillä on vaihe-ero, jos piirissä
on mukana käämi tai kondensaattori tai molemmat
(on siis induktanssia ja kapasitanssia)

## Slide 86
Tehtävä. Energiasäästölampussa lukee 230 V, 25 W
ja 190 mA. (Lampussa on pienloisteputki, ei siis
pelkkä hehkulamppu). Lamppu toimii vaihtovirralla
50 Hz.
1) Laske jännitteen ja virran välinen vaihe-ero
Huomataan, että U·I = 230 V·0,19A ≈ 44 W,
joten kyseessä ei ole pelkkä ohminen vastus.
Mukana on induktanssi ja/tai kapasitanssia.

## Slide 87
2) Laske kyseisen energiansäästölampun resistanssi
Tunnetaan P = 25 W, Ueff = 230 V, Ieff = 0,19 A
Φ=55°. Näistä laskettava R =?
PUIMURI 
3) Laske lampun impedanssi Z

## Slide 88: Tasavirta ja vaihtovirta
Tasavirtapiirissä käytetään ”puimurikaavoja”,
joissa esiintyy ohminen resistanssi R
P = U·I
M
U = R·I
Vaihtovirtapiirissä käytetään virran ja jännitteen tehollisia arvoja. Piirin kaavoissa resistanssia R vastaa impedanssi Z eli ”vaihtovirtavastus”

## Slide 89
Oheinen kuvio esittää vaihtovirtalähteeseen kytketyn komponentin jännitettä ja laitteen läpi kulkevaa virtaa.
(Mukailtu vuoden 1991 syksyn yo-tehtävästä)
a) Kuinka suuri on jännitteen ja virran välinen vaihe-ero?
b) Mikä komponentti on kyseessä
d) Laske laitteen kuluttama keskiteho
e) Laske piirin impedanssi ja resistanssi ja käämin induktanssi.
c) Laske jännitteen ja virran huippuarvot ja teholliset arvot

## Slide 90
a) Kuinka suuri on jännitteen ja virran välinen vaihe-ero?
Jännite on virtaa edellä.
Kyseinen komponentti on siis käämi.
T = 20 ms  360°
f=1/T = 50 Hz
vaihe-ero Δt=3,3 ms
a) Jännite on 60° virtaa edellä b) Kyseessä on käämi
3,3 ms

## Slide 91
c) Laske jännitteen ja virran huippuarvot ja teholliset arvot
d) Laitteen keskiteho

## Slide 92
e) Laske piirin impedanssi ja resistanssi ja käämin induktanssi.

## Slide 93: Muuntaja
Sama magneettivuo kulkee ensiökäämin ja toisiokäämin läpi  jännitteiden suhde on sama kuin käämien kierrosten suhde.
Teho ei muutu
Vaihtovirta sisään
Vaihtovirta ulos

## Slide 94: Miksi siirtojännite on hyvin suuri?
Miksi voimajohdoissa on 200 kV, 400 kV, 750 kV
1 MV, kun käyttöjännite on 230 V tai 400 V?
Siirtohäviö saadaan mahdollisimman pieneksi:
Muunnetaan jännite suureksi, jolloin virta I on
pieni.

## Slide 95: Kolmivaihevirta
vaihejohdin
vaihejohdin
vaihejohdin
nollajohdin

## Slide 96: Sähkömagneettinen värähtelypiiri
Z saavuttaa miniminsa, kun
Tästä saadaan
resonanssitaajuus:
Resonanssissa virta maksimissa

## Slide 97: Sähkömagneettinen värähtelypiiri
RLC-piiristä saadaan värähtelypiiri, joka resonoi taajuudella f. Piirejä käytetään esimerkiksi radioissa viritinpiireinä. Viritys tehdään säätämällä kondensaattoria.
Radiolähettimen ja radiovastaanottimen
on oltava viritetty samalle taajuudelle, jotta vastaanotto onnistuisi.

## Slide 98: Suljettu ja avoin piiri
Suljettu
Avoin
Sähkömagneettinen kenttä leviää aaltoina
Piiri värähtelee.
Jos ei resistanssia,
energia säilyy

## Slide 99: Radiolähetin
Antennin kautta leviää sähkömagneettinen kenttä sähkömagneettisina aaltoina.
Dipolityyppisen antennin optimipituus on aallonpituuden puolisko λ/2. Sama pätee ympärisäteilevälle antennille (pelkkä sauva)
dipoliantenni
Lähetinpiiri
kantoaalto-
oskillaattori
signaali yhdistetään kantoaaltoon

## Slide 100: (Analogia)radion modulaatiot
kantoaalto
Moduloiva signaali
Amplitudimoduloitu signaali (AM)
Frekvenssimoduloitu signaali (FM)

## Slide 101: AM-vastaanotin: "kidekoje"
Tällaisia harrastelijat rakentelivat 1920-50-luvuilla.
Myöhemmin laitteisiin lisättiin vahvistin, jolloin signaali kuului kaiuttimenkin kautta.
1. AM-signaali
2. Tasasuunnattu AM
3. Kaiuttimeen menevä

## Slide 102
Tehtävä: UHF-kanavan lähetystaajuus on 495 MHz.
a) Kuinka pitkällä antennielementillä lähetys näkyy parhaiten.
Antennin pituuden tulee olla puolet aallonpituusdestä eli λ/2
Antennin pituus on λ/2 = 0,30 m
b) Miten vastaanottoa voidaan tehostaa?
Käyttämällä monielementtistä antennia

## Slide 103: Antennityyppejä
ympärisäteilevä
Yagi
log-periodinen
Lautanen
Suuntaava wlan-antenni

## Slide 104: Radio- ja antennilaskut

## Slide 105: Digitaalinen signaali
Digitaalinen signaali ("ykköset ja nollat") moduloidaan analogiseen kantoaaltoon.
Kantoaalto
Taivaalle
Digitaalinen data (ääni/kuva)
Digimoduloinnin keinoja

## Slide 106: Magneettikuvauslaitteisto (kaikki sylinterit sisäkkäin)
Gradienttikäämeillä saadaan xyz-suunnissa muuttuva magn.kenttä
päämagneettikenttä  osa vety-ytimistä kentän suuntaisiksi ytimiä häiritään sähkömagn. signaalilla ytimet kääntyvät häiriö pois  ytimet palautuvat  lähettävät sm-signaalin

## Slide 107: Magneettikuvaus (MRI)
Magneettikuvaus erottelee hyvin erilaisia kudoksia
Hyvinkin pienet erot samankaltaisissa tuleva esille
(Vertaa: TT-kuvaus erottelee paremmin eri rakenteita)

## Slide 108: Magneettinen Angiografia (verisuonikuvaus)
Ahtaumat (stenoosi)
Aneurysma (pullistuma)
Turvallisempi kuin CT-angiografia (ei säteilyannosta)

## Slide 109: Toiminnallinen, funktionaalinen magneettikuvaus (fMRI)
Peräkkäisistä kuvista  aineenvaihdunta selville
 aivojen toimintaa selville