12. Pyörrevirrat

Johdanto: Pyörrevirtademonstraatio heilurilla ja alumiinirenkaalla

Osattavat asiat:

- Induktiosta aiheutuvia pyörrevirtoja syntyy muuttuvassa magneettikentässä liikkuviin johdekappaleisiin.

- Pyörrevirrat pyrkivät Lenzin lain mukaisesti estämään liikkeestä aiheutuvan mg-kentän muutoksen pysäyttämällä kappaleen.

- Tällöin kappaleen liike-energia muuttuu lämpöenergiaksi.

- Pyörrevirrat ovat haitallisia aiheuttamiensa tehohäviöiden vuoksi. (tämä pyritään estämään valmistamalla metalliosat ohuista levyistä)

- Toisaalta niitä voidaan myös hyödyntää monissa sovelluksissa.

Pyörrevirtojen sovelluksia:

- Induktiivinen lähestymisanturi

  - Käytetään esimerkiksi liikennevalojen ohjaukseen.

- Induktiojarru

  - Käytetään junissa ja raitiovaunuissa.

- Metallinpaljastin

  - Tehtävä 120, sivu 88

- Induktioliesi

- Rakennetutkimukset

12. Pyörrevirrat

Osattavat asiat:

- Induktiosta aiheutuvia_____________________________________________

_______________________________________________________________

- Pyörrevirrat pyrkivät Lenzin lain mukaisesti ___________________________

_______________________________________________________________

- Tällöin kappaleen liike-energia muuttuu lämpöenergiaksi.

- Pyörrevirrat ovat haitallisia aiheuttamiensa tehohäviöiden vuoksi. (tämä pyri-tään estämään valmistamalla metalliosat ohuista levyistä)

- Toisaalta niitä voidaan myös hyödyntää monissa sovelluksissa.

Pyörrevirtojen sovelluksia:

- Induktiivinen lähestymisanturi

- Käytetään esimerkiksi liikennevalojen ohjaukseen.

- Induktiojarru

- Käytetään junissa ja raitiovaunuissa.

- Metallinpaljastin

- Tehtävä 120, sivu 88

- Induktioliesi

- Rakennetutkimukset