TYÖSUUNNITELMA

Metallityö

Kilterin yläaste 2008

Työaihe:	"Pannunalunen"

Materiaali:	neliöteräs, lattateräs 5*20mm

Pintakäsittely:	(Maalaus, paitsi pinnalta johon kattila osuu.)

Työvaiheet:	- Suunnittele 10 erilaista pannunalusen muotoa.

- mitoitus: Osien leikkaaminen

-neliöteräksestä.6x6mm, 8x8mm  ja 10x10mm  yht. 1m

- Taivutus

- kylmätaonnalla ympyrä. Hitsaamalla jos muu muoto.

- jalat (4kpl) kylmätaonnalla muotin avulla. Mieti erilaisia toteutustapoja

- Muotoile varsi:

- Tehdään 5*20mm lattateräksestä kahva niin on helpompi kuljettaa.

Kahvaan porataan reikä päähän.

- Hitsaa osat toisiinsa ja viimeistele hiomalla viilalla sekä hiomapaperilla.

- Pintakäsittely